## Slide 1
风力摆介绍
一、风力摆的介绍
风力摆是2015年全国电子设计大赛的一个控制类的赛题、是倒立摆的一个升级版。其中用到了经典的PID自动调节算法。下面将介绍下风力摆的制作过程。（请先阅读风力摆总结.doc文档）
二、模块
本工程用到了：空心杯 820 电机、TB6612 电机驱动模块、MPU6050陀螺仪、stm32f103vet6主控芯片、HMI串口屏等模块

## Slide 2
三、具体流程
首先、调好定时器 TIM1 输出四路 PWM 波分别作为四个电机的使能，用其他通用 GPIO 与电机的引脚直接相连，用来控制电机的正反转这样电机就能驱动起来了。
然后再调 MPU6050 模块。本实验用的是串口 MPU 三轴角度可通过串口读出来，陀螺仪内部已经实现了滤波操作，如果用IIC通信的 MPU 原理上也是一样，只不过这时候读出来的是陀螺仪测出来放在寄存器里的原始数据。需要通过卡尔曼滤波转化为角度。

## Slide 3
四、综合
现在已经调好了电机和 MPU 这两个核心的外设。接下来最重要的就是把两个外设综合起来。这也是最难的。首先我们想下我们想做什么，对。就是通过 MPU 的返回值来调节电机的转速。这样可以实时的修正风力摆的状态。那么怎么做到呢！我们选择 PID 算法这个比较简单，实现效果也比较好。那么问题来了，什么是 PID 以及 PID 怎么使用。详细请耐心阅读《从入门到精通吃透 PID 》一书。
这里建议下学习 PID 的时候先调节位置 PID 可以参考 PID 调节电机精确旋转 90度的实验。
学习了 PID 之后就基本能看懂我们的代码了，再好好理解下。确定代码书写的没有问题之后，现在就是调参了。这个需要反复实验，找出比较好的一组参数。

## Slide 4
调节参数并不是靠猜，是有方法的这里有个口诀
参数整定找最佳， 从小到大顺序查。 先是比例后积分， 最后再把微分加。 曲线振荡很频繁， 比例度盘要放大。 曲线漂浮绕大弯， 比例度盘往小扳。 曲线偏离回复慢， 积分时间往下降。 曲线波动周期长， 积分时间再加长。 曲线振荡频率快， 先把微分降下来。 动差大来波动慢， 微分时间应加长。 理想曲线两个波， 前高后低四比一。
一看二调多分析， 调节质量不会低 。
这个口诀非常正确，就该这么调。调节的时候我们需要用到示波器，如果没有的话，这里有个软件模拟的示波器。挺好用的，不过需要增加个示波器的驱动。移植下就行了。然后画出一个实际波形和一个

## Slide 5
理论完美波形。两者对比。一边对比一边参照口诀，细心加耐心就能调好这个风力摆了！
本教程可能写的不是非常的详细，还望后人逐渐增加！！！